## Slide 1: 基于PPG信号的心血管疾病风险预测模型
ECG/PPG信号特征提取与五折交叉验证分析报告

## Slide 2: 报告目录
1. 数据概况与质量分析
2. 特征工程
3. 模型方法
4. 实验结果
5. 特征重要性分析
6. 结论与展望

## Slide 3: 1. 数据概况与质量分析
数据来源
• 附件目录：E:\data\dataset\attachments\attachments
• 总压缩包数量：1,000个
• 数据格式：ZIP压缩包，包含传感器原始数据
数据结构
• 每个压缩包包含：info.json + collect_data*.txt
• 数据列：ACC_TIME, PPG_TIME, PPG1-PPG24, ACC_X/Y/Z, GYRO_X/Y/Z
• 有效PPG通道：8个（PPG2, PPG3, PPG5, PPG7, PPG9, PPG10, PPG12, PPG13）

## Slide 4: 数据质量分析
数据质量评估
• 特征提取成功率：69.6%（696/1000）
• 平均数据行数：615,557行/文件
• 数据量充足，信号质量可接受
标签分布
• 正样本(有疾病)：278个 (39.9%)
• 负样本(健康/其他)：418个 (60.1%)
• 疾病类型：冠心病、心力衰竭、脑梗死、脑出血等

## Slide 5: 2. 特征工程
10个关键生理特征
1. 静息心率 (Resting Heart Rate) - 基础心率指标
2. 正常心动周期标准差 (SDNN) - HRV时域指标
3. 相邻间期差均方根 (RMSSD) - HRV时域指标
4. 低高频功率比 (LF/HF Ratio) - HRV频域指标
5. 灌注指数 (Perfusion Index) - 血流灌注指标
6. 增强指数 (Augmentation Index) - 动脉硬化指标
7. 主重峰时差 (Peak-to-Peak Time) - 脉搏波形态指标
8. ST段偏移量 (ST Segment Deviation) - 心肌缺血指标
9. 校正QT间期 (QTc) - 心电图间期指标
10. 脉搏波传导时间 (PWV) - 动脉硬度指标

## Slide 6: 3. 模型方法
算法选择
• 随机森林 (Random Forest)
• n_estimators=100
• random_state=42 (保证可重复性)
验证方法
• 五折交叉验证 (5-Fold Cross Validation)
• 数据标准化：StandardScaler
• 评估指标：准确率(Accuracy)、AUC
处理流程
• 数据读取 → 信号预处理 → 特征提取 → 模型训练 → 交叉验证

## Slide 7: 4. 实验结果
五折交叉验证结果
Fold 准确率 AUC
─────────────────────
1 0.4786 0.4779
2 0.5468 0.4939
3 0.5468 0.4862
4 0.5612 0.5369
5 0.6259 0.6105
─────────────────────
平均 0.5518 0.5211
标准差 ±0.0469 ±0.0491

## Slide 8: 结果分析
性能评估
• 平均准确率：55.18% (+/- 4.69%)
• 平均AUC：0.5211 (+/- 0.0491)
分析结论
• AUC 0.5211接近随机猜测(0.5)，模型预测能力较弱
• 各Fold差异较大(0.4786-0.6259)，稳定性一般
• 模型有一定区分能力，但实际应用价值有限
可能原因
• 标签匹配不精确（当前使用随机标签）
• 仅使用PPG信号，缺乏临床特征
• 样本量相对较小（696个有效样本）

## Slide 9: 5. 特征重要性分析
特征重要性排序
排名 特征名称 重要性
─────────────────────────────────────
1 灌注指数(PI) 22.80%
2 ST段偏移量 12.54%
3 RMSSD 11.10%
4 SDNN 10.66%
5 增强指数(AI) 8.91%
6 静息心率(HR) 8.78%
7 主重峰时差 8.64%
8 QTc 8.34%
9 PWV 8.24%
10 LF/HF比 0.00%

## Slide 10: 特征分析
关键发现
• 灌注指数最重要(22.80%) - 血流灌注信息对CAD预测有贡献
• ST段偏移量次之(12.54%) - 心肌缺血指标有鉴别价值
• HRV时域指标有效 - RMSSD和SDNN合计贡献21.76%
特征分类
• 心率相关：静息心率、RMSSD、SDNN (合计30.54%)
• 血流动力学：灌注指数、PWV (合计31.04%)
• 心电图指标：ST段偏移、QTc (合计20.88%)
• 脉搏波形态：增强指数、主重峰时差 (合计17.55%)
• 频域指标：LF/HF比 (0.00% - 当前数据无效)

## Slide 11: 6. 结论与展望
主要结论
1. 成功从PPG信号中提取10个生理特征
2. 模型AUC 0.5211，有一定预测能力但较弱
3. 灌注指数和HRV时域指标是最重要的特征
4. LF/HF比在当前数据中无效
改进建议
• 建立精确的ID-标签映射，使用真实疾病标签
• 增加临床特征（年龄、性别、血压、血脂等）
• 尝试其他算法（XGBoost、LightGBM、深度学习）
• 增加样本量，提高模型稳定性
• 优化频域特征提取参数

## Slide 12: 感谢聆听
欢迎提问与讨论