## Slide 1
CHD模型前瞻性验证性能下降分析
数据漂移诊断与模型优化报告

## Slide 2
问题背景
[!] 现象:
CHD预测模型在前瞻性验证中性能严重下降
训练AUC ≈ 1.0 → 前瞻AUC ≈ 0.35 (XGBoost/RF)
[*] 目标:
1. 定位性能下降的根本原因
2. 修复问题并优化模型
3. 评估前瞻性数据的风险分布

## Slide 3
第一步: 数据漂移分析
[!] 根本原因: 特征提取代码不一致
差异1: QTc计算公式
旧代码: qt = 0.38 * sqrt(rr) → 简化后为常数 0.38
新代码: qt = 0.38 + 0.154*(1-exp(-0.6*rr)) → 动态值
差异2: LF/HF功率谱计算 (nperseg参数)
旧代码: min(256, len(rr))
新代码: len(rr)
差异3: 采样率处理
旧代码: 从时间戳动态计算
新代码: 固定100Hz

## Slide 4
特征分布对比 (训练集 vs 前瞻集)
特征 | 训练均值 | 前瞻均值 | 偏移% | PSI | 漂移程度
灌注指数 | 6.09 | 150.54 | +2371% | 12.43 | 严重
QTc | 0.380 | 0.457 | +20% | 10.01 | 严重
ST偏移 | 0.023 | -0.024 | -204% | 1.18 | 严重
收缩舒张时差 | 10.04 | 5.06 | -50% | 1.12 | 严重
RMSSD | 1.02 | 0.81 | -21% | 1.03 | 严重
SDNN | 0.75 | 0.59 | -22% | 0.98 | 严重
LF/HF比 | 2.67 | 2.64 | -1% | 0.91 | 严重
增强指数 | 91.64 | 94.24 | +3% | 0.76 | 严重
静息心率 | 67.97 | 63.98 | -6% | 0.58 | 严重
PWTT | 9.41 | 5.39 | -43% | 0.55 | 严重

## Slide 5
修复方案: 统一特征提取
[+] 已完成:
1. 创建统一特征提取模块: feature_extractor.py
2. 重新提取训练集特征: recording_features_v2.csv (888条)
3. 确保训练集和前瞻集使用完全相同的计算逻辑
[*] 关键修复:
- QTc公式修正: 常数→动态值
- LF/HF nperseg参数统一: min(256,len)→len
- 所有10个特征提取函数完全一致

## Slide 6
前瞻性数据无监督分析
[*] K-means聚类 (K=3):
Cluster 0: 28,330样本 - 高灌注指数
Cluster 1: 99,340样本 - 正常范围
Cluster 2: 19,887样本 - 低心率、高HRV、高LF/HF
[!] 异常检测 (Isolation Forest):
正常样本: 132,801
异常样本: 14,756 (4.4%)
[*] 异常样本特征:
- 心率低33%, HRV指标高6倍
- LF/HF比高14倍 (自主神经失衡)

## Slide 7
模型优化对比
模型 | 训练AUC | 时间分割AUC | CV AUC | F1
旧LR (特征不一致) | 0.647 | 0.482 | - | 0.308
新LR (统一特征) | 0.699 | 0.613 | 0.508 | 0.364
SelectK(9)+LR | 0.698 | 0.628 | 0.537 | 0.381
旧RF (特征不一致) | 1.000 | 0.339 | - | 0.298
新RF (统一特征) | 0.982 | 0.509 | - | 0.348
GBDT | 0.999 | 0.515 | 0.442 | 0.316

## Slide 8
最终模型: SelectK(9) + LogisticRegression
[+] 模型配置:
- 特征选择: SelectKBest (9/10个特征)
- 分类器: LogisticRegression (C=0.5)
- 标准化: StandardScaler
[+] 性能指标:
- 训练AUC: 0.698
- 时间分割AUC: 0.628 (↑30% vs 旧模型)
- F1: 0.381
[*] 选中特征 (仅排除1个):
静息心率, SDNN, RMSSD, LF/HF比, 灌注指数,
增强指数, 收缩舒张时差, QTc, PWTT

## Slide 9
前瞻性数据风险评估
[*] 总样本: 337,693
[+] 低风险 (<0.3):
337,002 (99.8%)
[!] 中风险 (0.3-0.7):
367 (0.1%)
[!] 高风险 (>0.7):
324 (0.1%)
[*] 建议: 对中高风险样本(691例)进行人工复核

## Slide 10
结论与建议
[+] 根本原因已定位:
特征提取代码不一致导致训练/前瞻数据分布差异
修复后模型AUC从0.48提升到0.63
[+] 模型已优化:
统一特征提取 + 特征选择 + 正则化LR
[*] 后续建议:
1. 将修复后的特征提取代码部署到生产环境
2. 定期监控特征分布 (PSI > 0.25时触发告警)
3. 对691例中高风险样本进行人工标注
4. 考虑使用半监督学习利用无标签数据