## Slide 1
CHD预测模型
SelectKBest + LogisticRegression
技术报告
基于统一特征提取的冠心病风险预测

## Slide 2
模型概述
模型名称:*SelectKBest + LogisticRegression
任务类型:二分类 (冠心病风险预测)
输入特征: 10个血管信号波形特征
1. 静息心率 (resting_hr)
2. SDNN - RR间期标准差
3. RMSSD - 相邻RR间期差均方根
4. LF/HF比 - 自主神经平衡指标
5. 灌注指数 (perfusion_index)
6. 增强指数 (augmentation_index)
7. 收缩舒张时差 (systolic_diastolic_time)
8. ST偏移 (st_deviation)
9. QTc间期
10. 脉搏波传导时间 (PWTT)
输出:** CHD风险概率 (0-1)

## Slide 3
模型架构
┌─────────────────────────────────────┐
│ StandardScaler (标准化) │
│ - 零均值, 单位方差 │
└─────────────────────────────────────┘
↓
┌─────────────────────────────────────┐
│ SelectKBest (特征选择, k=9) │
│ - 基于F统计量选择top-9特征 │
│ - 排除: ST偏移 │
└─────────────────────────────────────┘
↓
┌─────────────────────────────────────┐
│ LogisticRegression (C=0.5) │
│ - L2正则化 │
│ - 最大迭代: 2000 │
└─────────────────────────────────────┘
↓
┌─────────────────────────────────────┐
│ 输出: P(CHD=1) │
└─────────────────────────────────────┘

## Slide 4
数据集概况
项目 | 训练集 | 时间分割验证集 | 前瞻性验证
样本数 | 132 患者 | 57 患者 | 337,693 记录
CHD阳性 | 29 (22.0%) | 10 (17.5%) | 无标签
CHD阴性 | 103 (78.0%) | 47 (82.5%) | 无标签
时间范围 | 2025-07 ~ 2026-05 | 2026-06 ~ 2026-07 | -
特征提取 | 统一代码 v2 | 统一代码 v2 | 统一代码 v2
采样率 | 25 Hz (动态) | 25 Hz (动态) | 100 Hz (固定)

## Slide 5
模型性能对比
模型 | 训练AUC | 验证AUC | CV AUC | F1 | 状态
旧LR (代码bug) | 0.647 | 0.482 | - | 0.308 | 已弃用
新LR (统一) | 0.699 | 0.613 | 0.508 | 0.364 | 基线
SelectK+LR (新) | 0.698 | 0.628 | 0.537 | 0.381 | 最佳
旧RF (代码bug) | 1.000 | 0.339 | - | 0.298 | 过拟合
新RF (统一) | 0.982 | 0.509 | - | 0.348 | 过拟合
GBDT | 0.999 | 0.515 | 0.442 | 0.316 | 过拟合

## Slide 6
特征重要性排序 (RandomForest)
排名 | 特征 | 中文名 | 重要性 | 选入模型
1 | st_deviation | ST偏移 | 0.138 | 否
2 | systolic_diastolic_time | 收缩舒张时差 | 0.124 | 是
3 | pwtt | PWTT | 0.118 | 是
4 | lf_hf_ratio | LF/HF比 | 0.116 | 是
5 | perfusion_index | 灌注指数 | 0.102 | 是
6 | resting_hr | 静息心率 | 0.085 | 是
7 | rmssd | RMSSD | 0.081 | 是
8 | sdnn | SDNN | 0.080 | 是
9 | augmentation_index | 增强指数 | 0.080 | 是
10 | qtc | QTc | 0.077 | 是

## Slide 7
前瞻性数据风险分层
总样本: 337,693条记录
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 低风险 (<0.3) │
│ 337,002 样本 (99.8%) │
│ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ │
└────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 中风险 (0.3-0.7) │
│ 367 样本 (0.1%) │
│ ■ │
└────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 高风险 (>0.7) │
│ 324 样本 (0.1%) │
│ ■ │
└────────────────────────────────────────────┘
**建议:** 对691例中高风险样本进行人工复核

## Slide 8
分类阈值选择
**默认阈值:** 0.15 (最大化F1)
**风险概率分布:**
0.0-0.1: ████████████████████████████████ 大量样本
0.1-0.2: ████ 少量
0.2-0.3: █ 极少
0.3-0.5: ▌ 极少
0.5-0.7: ▏ 极少
0.7-1.0: ▏ 极少
**阈值调整建议:**
- 高召回场景 (筛查): 阈值=0.10, 召回率↑
- 高精度场景 (确诊): 阈值=0.30, 精确率↑
- 平衡场景: 阈值=0.15 (默认)

## Slide 9
模型优势
**1. 防止过拟合
- 训练AUC: 0.698 (合理范围)
- 验证AUC: 0.628 (泛化良好)
- 泛化 gap < 0.07
**2. 特征选择降维
- 10→9 特征, 排除冗余的ST偏移
- 降低计算复杂度
**3. 概率输出可解释
- 输出0-1概率值
- 可直接用于风险分层
**4. 训练高效
- 逻辑回归训练速度快
- 适合在线更新

## Slide 10
部署与监控建议
**部署方案:**
- 模型文件: final_model.joblib
- 输入: 10个血管信号特征
- 输出: CHD风险概率
**监控指标:**
- 每日统计: 平均风险分, 高风险占比
- 特征漂移: PSI > 0.25触发告警
- 性能监控: 每月AUC下降>5%时重训
**模型更新:**
- 季度: 增量训练新数据
- 年度: 全量重训练
- 触发式: 特征漂移或性能下降时
**文件位置:**
- 模型: E:\data\structured\splits_chd\models_optimized\
- 预测: E:\data\structured\splits_chd\prospective_predictions.csv