## Slide 1
基于自监督学习的
冠心病(CHD)预测模型
PPG+ACC 多模态信号分析 | 自监督预训练 | 前瞻性推理
2026年8月

## Slide 2
目录
01
数据分析
有标签数据与Prospective数据对比
02
自监督预训练
掩码建模 + 多模态对比学习
03
CHD预测流程
端到端pipeline设计与实现
04
实验结果
模型性能评估
05
前瞻性推理队列
338K样本推理与风险分层
06
总结与展望
关键发现与后续方向

## Slide 3
01 数据分析
有标签数据 (Labeled)
数据来源: 原始TXT附件 (ZIP解压) 记录数: 888条 患者数: 189人 CHD阳性: 16人 (8.5%) CHD阴性: 173人 (91.5%) 采样率: 3.3~100 Hz (中位数4.9 Hz) 时长: 1.6s~450s (中位数340s) 数据格式: 原始txt → 10个手工特征 用户标识: user_id (9个), external_id (196个)
Prospective数据 (无标签)
数据来源: 标准化npz文件 记录数: 338,894条 采样率: 100 Hz (标称) 时长: 30秒 (固定窗口) 数据格式: npz (4, 3000) 通道: [PPG, ACC_X, ACC_Y, ACC_Z] 滤波: 0.8-8Hz带通(PPG), 5Hz低通(ACC) 用户标识: 无 (仅文件hash) 时间戳: 无

## Slide 4
02 10个血管信号特征
resting_hr
静息心率
PPG峰值检测计算心率
sdnn
正常心动周期标准差
RR间期标准差，反映HRV
rmssd
相邻间期差均方根
反映副交感神经活性
lf_hf_ratio
低高频功率比
交感-迷走平衡指标
perfusion_index
灌注指数
PPG AC/DC比值
augmentation_index
增强指数
反射波增强比
systolic_diastolic_time
主重峰时差
收缩期与舒张期峰值间隔
st_deviation
ST段偏移量
心肌缺血指标
qtc
校正QT间期
Bazett校正法
pwtt
脉搏波传导时间
ACC-PPG互相关延迟

## Slide 5
03 自监督预训练
掩码建模 (MAE)
• 将3000个采样点分为60个patch (每patch 50点) • 随机遮挡75%的patch • 编码器: 1D CNN + 4层Transformer • 解码器: 2层Transformer，重建被遮挡patch • 损失: MSE重建损失
多模态对比学习
• 4个通道视为不同"模态" • 数据增强: 裁剪/缩放/噪声/翻转 • NT-Xent对比损失: 同样本视图相似 • 投影头: 128→64→32维 • 损失: α×重建 + β×对比
模型配置
模型参数: 1,294,696 (1.3M) CNN通道: [32, 64, 128] Transformer: 4层, d=128, 4头 Patch大小: 50, 总60个patch 投影维度: 32
训练配置
训练样本: 5,000 (从338K采样) 训练轮数: 50 epochs 批大小: 32 优化器: AdamW (lr=1e-4) 设备: CPU (约1小时)

## Slide 6
04 预训练结果
训练损失曲线
Epoch 1: Loss=3.034 (Recon=0.962, Contrast=4.144) Epoch 10: Loss=2.969 (Recon=0.898, Contrast=4.143) Epoch 20: Loss=2.966 (Recon=0.894, Contrast=4.143) Epoch 30: Loss=2.972 (Recon=0.901, Contrast=4.143) Epoch 40: Loss=2.731 (Recon=0.899, Contrast=3.665) Epoch 50: Loss=2.700 (Recon=0.904, Contrast=3.593) 重建损失: 0.962 → 0.904 (↓6.0%) 对比损失: 4.144 → 3.593 (↓13.3%)
预训练特征分布
提取33,889个样本的128维特征 feat_0: mean=0.016, std=0.122 feat_1: mean=-0.162, std=0.074 feat_2: mean=-0.119, std=0.321 feat_3: mean=0.438, std=0.174 feat_4: mean=-0.194, std=0.068 特征范围: [-1.26, 1.49] 特征维度: 128
输出文件
• pretrained_encoder_best.pth — 最佳预训练编码器 (14.9MB, Epoch 47) • pretrained_encoder_final.pth — 最终模型 • pretrain_config.json — 模型配置 • prospective_pretrained_features.csv — 33,889个样本×128维特征 (52.2MB)

## Slide 7
05 CHD预测流程
端到端 Pipeline
--- 有标签数据路径 ---
原始TXT 189人
feature_extractor 10个特征
recording_features _v2.csv
SMOTE+GBM 5折CV
锁定模型 AUC=0.666
--- Prospective数据路径 ---
PPG+ACC波形 338,894条
20_extract_ features.py
prospective_ recording_features
锁定模型 predict_proba
CHD预测 chd_predictions
↓ 锁定模型 ↓
关键约束: 两批数据无法在波形级别对齐 (采样率不同, 无共享User ID) → 只能在10个手工特征上进行分类

## Slide 8
06 实验结果
模型对比 (5折交叉验证)
模型 AUC F1 Recall Precision
SMOTE+GBM (锁定) 0.6662 0.2424 0.2500 0.2353
SMOTE+RF 0.6604 0.1364 0.1875 0.1071
LR 0.6358 0.1957 0.5625 0.1184
RF 0.6214 0.0000 0.0000 0.0000
GBM 0.5748 0.0000 0.0000 0.0000
SMOTE+LR 0.5589 0.1263 0.3750 0.0759
SVM 0.4559 0.0000 0.0000 0.0000
Prospective预测分布
概率区间 样本数 占比
<0.1 308,708 91.1%
0.1-0.2 19,771 5.8%
0.2-0.3 5,137 1.5%
0.3-0.5 2,737 0.8%
0.5-0.7 1,355 0.4%
>0.7 1,186 0.3%
关键发现
• 锁定模型: SMOTE+GBM, CV AUC=0.666, F1=0.242 • Prospective数据中, 约2,541条 (0.7%) 被预测为CHD高风险 (概率>0.5) • 约5,278条 (1.6%) 被预测为中风险 (概率0.3-0.5) • 类别严重不平衡 (16/189=8.5%) 是性能瓶颈的主要原因

## Slide 9
07 前瞻性推理队列
推理队列生成
输入: 338,894条Prospective 10个特征 模型: 锁定SMOTE+GBM 输出: prospective_inference_queue.csv 字段: sample_id — 样本hash标识 10个特征值 chd_probability — CHD概率 (0~1) chd_prediction — 预测标签 (0/1) risk_level — 风险分层
风险分层统计
风险等级 概率区间 样本数 占比
very_low <0.1 308,708 91.09%
low 0.1-0.3 24,908 7.35%
medium 0.3-0.5 4,092 1.21%
high >0.5 1,186 0.35%
概率分布详情
<0.05 274,112 80.88%
0.05-0.1 34,596 10.21%
0.1-0.2 19,771 5.83%
0.2-0.3 5,137 1.52%
0.3-0.5 2,737 0.81%
0.5-0.7 1,355 0.40%
>0.7 1,186 0.35%

## Slide 10
08 总结与展望
完成的工作
1. 自监督预训练 • 掩码建模 + 对比学习 • 1.3M参数模型, 50 epochs训练 • 输出128维预训练特征 2. CHD预测Pipeline • 端到端: TXT→10特征→模型→预测 • 7个候选模型对比, 锁定最优 • 对338K Prospective数据完成预测 3. 前瞻性推理队列 • 338,894条样本推理结果 • 风险分层: very_low/low/medium/high • 输出prospective_inference_queue.csv
后续方向
1. 获取真实CHD结局 • 对Prospective队列进行随访 • 获取真实诊断结果 2. 模型评估 • prediction vs truth • AUROC / AUPRC • Sensitivity / Specificity • Calibration (校准曲线) 3. 扩大有标签数据集 • 增加CHD阳性样本 (当前仅16人) • 改善类别不平衡问题 4. 波形级别微调 • 建立attachmentToken→npz映射 • 用原始PPG波形微调编码器