## Slide 1
CAD风险预测模型 — 基线评估报告
仅使用Attachments数据的五折交叉验证
XGBoost + PPG信号特征 | 10个生理指标 | Stratified 5-Fold CV
2026-09

## Slide 2
一、概述
数据来源
909 个有效zip文件（1000个total）
标签映射
通过标签对应表.txt 将zip时间戳映射到外部ID，基于诊断关键词标注CAD
特征提取
从PPG信号中提取7个生理特征，3个ECG特征为NaN（无ECG数据）
模型
XGBoost (max_depth=4, n_estimators=300, lr=0.04)
评估方法
分层五折交叉验证 (Stratified 5-Fold CV)

## Slide 3
二、五折交叉验证结果
0.8043
Mean AUC
±0.0392
Std AUC
909
样本量
37 (4.1%)
CAD+阳性
872 (95.9%)
CAD-阴性
Fold | AUC | 样本数
Fold 1 | 0.7935 | 182
Fold 2 | 0.8571 | 182
Fold 3 | 0.8355 | 182
Fold 4 | 0.7917 | 182
Fold 5 | 0.7438 | 181
Mean | 0.8043 | 909
AUC分布
0.7935
F1
0.8571
F2
0.8355
F3
0.7917
F4
0.7438
F5

## Slide 4
三、特征统计
特征 | 名称 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值
resting_hr_bpm | 静息心率(bpm) | 69.96 | 68.10 | 10.35 | 37.56 | 125.21
sdnn_ms | SDNN(ms) | 367.40 | 398.13 | 80.33 | 18.86 | 546.97
rmssd_ms | RMSSD(ms) | 443.40 | 478.96 | 102.56 | 25.53 | 888.12
lf_hf_ratio | LF/HF比值 | 0.48 | 0.46 | 0.19 | 0.00 | 1.71
perfusion_index | 灏注指数 | 2075732 | 134483 | 1209922 | 3229 | 29849740
augmentation_index | 增强指数 | -39.59 | -40.19 | 9.66 | -94.23 | -9.05
primary_reflected_peak_delay_ms | 反射峰延迟(ms) | 550.67 | 482.40 | 407.22 | 162.26 | 10210.80

## Slide 5
四、CAD阳性 vs 阴性 特征对比
特征 | CAD+(n=37) | CAD-(n=872) | 差异
静息心率 | 66.58 | 70.11 | -3.53
SDNN | 392.29 | 366.34 | +25.95
RMSSD | 484.12 | 441.67 | +42.45
LF/HF比值 | 0.47 | 0.48 | -0.01
灏注指数 | 251.6M | 205.7M | +45.9M
增强指数 | -40.56 | -39.55 | -1.01
反射峰延迟 | 572.71 | 549.72 | +22.99
注: CAD+组HRV指标(SDNN, RMSSD)略高，静息心率略低；样本量极不平衡(37 vs 872)，对比仅供参考

## Slide 6
五、输入特征说明
特征名 | 中文 | 说明 | 类别
resting_hr_bpm | 静息心率 | PPG脉搏间隔中位数 | 基础生理
sdnn_ms | SDNN | RR间期标准差，自主神经整体调节 | HRV时域
rmssd_ms | RMSSD | 相邻RR间期差值均方根，副交感神经活性 | HRV时域
lf_hf_ratio | LF/HF比值 | 低频/高频功率比，交感-副交感平衡 | HRV频域
perfusion_index | 灏注指数 | PPG信号振幅百分位比 | 血管功能
augmentation_index | 增强指数 | 反射波与入射波幅值比 | 动脉功能
primary_reflected_peak_delay_ms | 反射峰延迟 | 入射波到反射波的时间差 | 血管功能
st_deviation_mv | ST段偏移 | ECG ST段偏移量 | ECG (NaN)
qtc_ms | QTc间期 | 校正QT间期 | ECG (NaN)
pulse_transit_time_ms | 脉搏传导时间 | ECG到PPG的时间差 | ECG (NaN)

## Slide 7
六、结论与建议
1. 基线AUC = 0.8043 (±0.0392)，仅使用7个PPG特征取得合理基线
2. 数据严重不平衡: CAD阳性仅37例(4.1%)，需关注假阴性风险
3. 3个ECG特征全部缺失（无ECG），未来需补充ECG采集
4. Fold间AUC波动较大(0.74~0.86)，受小样本和类别不平衡影响

## Slide 8
七、模型配置
模型类型
XGBClassifier (XGBoost)
max_depth
4
n_estimators
300
learning_rate
0.04
subsample
0.8
colsample_bytree
0.8
eval_metric
logloss
缺失值处理
SimpleImputer (median + indicator)
交叉验证
StratifiedKFold, n_splits=5, shuffle=True, random_state=42
数据划分
分层抽样，每折约182样本